## Slide 1: 计分牌 CDC 6600
Functional Unit
Register Result

## Slide 2: Functional Unit（FU）
Busy : 表示这一行是否 busy
Op : 这一行执行什么运算
Fi : 目的寄存器
Fj , Fk : 源寄存器
Qj , Qk : 产生 Fj, Fk 的 FU 行
Rj , Rk : 表示 Fj, Fk 是否准备好（可读）
  读过之后，将 Rj、Rk 标记为 No

## Slide 3: Register Result（RR）
表示每个寄存器将会被哪个 FU 行 write
IS
FU 记分牌
RR

## Slide 4
指令寄存器
部件寄存器
操作数寄存器
结果寄存器
从这里可以看出，各寄存器不是像一张表一样存在一起的，后面是为了方便画出来

## Slide 5: 指令执行阶段
在用记分牌实现乱序执行的处理器中，一条指令分四个阶段执行，分别是发射、读数、执行、写回
  此处特指 CDC 6600 处理器

## Slide 6: 指令执行：发射阶段（1）
发射：指令译码，并观察 FU、RR 情况，判断是否可以把译码得到的信息存进对应的部件寄存器
  如果 FU、RR 均可用，此阶段结束时，把指令信息存进部件寄存器
    要求观察 RR 可用，是为了解决 WAW 冒险
  同时改写记分牌，把指令相关信息记入记分牌
译码，得到 Op、Fi、Fj、Fk
如果 FU 结构冲突，不发射
如果 RR 冲突，不发射
发射指令、信息存入 FU、RR，改写记分牌

## Slide 7: 指令执行：读数阶段（2）
读数：观察记分牌，了解当前指令需要哪些寄存器的数值、该数值是否准备好、如果数值没有准备好的话数值正在哪个功能部件进行运算
  如果数值没有准备好，那么指令就卡在部件寄存器中，无法读取数据
    解决 RAW 冒险
  如果寄存器都可以读取，那么阶段结束的时候，对应的寄存器数值会被存进操作数寄存器中
    注意，这里不会改写记分牌
看记分牌，当前指令 Ri, Rj 是否都是 Yes
  是：Cycle 结束时操作数读进操作数寄存器中（不改写记分牌）
  否：未准备好，stall

## Slide 8: 指令执行：执行阶段（3）
执行计算过程，计算过程可能维持很多个周期。
  在第一个计算周期结束时，记分牌的 Rj、Rk 会被修改，表明指令不再需要读寄存器
  在得到计算结果的那个周期结束时，结果会被存进结果寄存器
Notes: 在第一个计算周期结束时，记分牌的读取寄存器部分内容（即 Rj、Rk ）会被修改，表明指令不再需要读寄存器，至于为什么不在读取阶段结束时就这么修改，我也不清楚。

## Slide 9: 指令执行：写回阶段（4）
此时需要观察记分牌，如果别的指令不需要读当前计算结果即将写入的寄存器，那么周期结束时，就会把结果写回到寄存器堆，同时会清空记分牌中的信息
  解决 WAR 冒险
  需要观察所有 Rj、Rk，如果相关寄存器的 Rj、Rk 是 Yes ，那就说明有指令要读当前要写入的寄存器，要先等前面的指令读完寄存器再写回

## Slide 10: 案例：Cycle 1（红色字体表示当前周期结束时对记分牌新的修改）
Instruction Status
Op | dest | j | k | Issue | Read | Exec | Write
LD | F6 | 34 | (R2) | 1 |  |  | 
LD | F2 | 45 | (R3) |  |  |  | 
MULD | F0 | F2 | F4 |  |  |  | 
SUBD | F8 | F6 | F2 |  |  |  | 
DIVD | F10 | F0 | F6 |  |  |  | 
ADDD | F6 | F8 | F2 |  |  |  | 
Functional Unit Status
Time | Name | Busy | Op | Fi 目的寄存器 | Fj 源寄存器 | Fk 源寄存器 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ? | Rj j 准备好了？ | Rk k 准备好了？
 | Integer | Yes | Load | F6 |  | R2 |  |  |  | Yes
 | Mult1 | No |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Mult2 | No |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Add | No |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Divide | No |  |  |  |  |  |  |  | 
Register Result
Reg | FU
F6 | Integer
Cycle 1 | 
News
第一个周期，各部件都空闲，第一条指令可以 issue
改写记分牌

## Slide 11: 案例：Cycle 2（红色字体表示当前周期结束时对记分牌新的修改）
Instruction Status
Op | dest | j | k | Issue | Read | Exec | Write
LD | F6 | 34 | (R2) | 1 | 2 |  | 
LD | F2 | 45 | (R3) |  |  |  | 
MULD | F0 | F2 | F4 |  |  |  | 
SUBD | F8 | F6 | F2 |  |  |  | 
DIVD | F10 | F0 | F6 |  |  |  | 
ADDD | F6 | F8 | F2 |  |  |  | 
Functional Unit Status
Time | Name | Busy | Op | Fi 目的寄存器 | Fj 源寄存器 | Fk 源寄存器 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ? | Rj j 准备好了？ | Rk k 准备好了？
 | Integer | Yes | Load | F6 |  | R2 |  |  |  | Yes
 | Mult1 | No |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Mult2 | No |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Add | No |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Divide | No |  |  |  |  |  |  |  | 
Register Result
Reg | FU
F6 | Integer
Cycle 2 | 
News
第二个周期， integer 被占用，第二条指令不能 issue

## Slide 12: 案例：Cycle 3（红色字体表示当前周期结束时对记分牌新的修改）
Instruction Status
Op | dest | j | k | Issue | Read | Exec | Write
LD | F6 | 34 | (R2) | 1 | 2 | 3 | 
LD | F2 | 45 | (R3) |  |  |  | 
MULD | F0 | F2 | F4 |  |  |  | 
SUBD | F8 | F6 | F2 |  |  |  | 
DIVD | F10 | F0 | F6 |  |  |  | 
ADDD | F6 | F8 | F2 |  |  |  | 
Functional Unit Status
Time | Name | Busy | Op | Fi 目的寄存器 | Fj 源寄存器 | Fk 源寄存器 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ? | Rj j 准备好了？ | Rk k 准备好了？
 | Integer | Yes | Load | F6 |  | R2 |  |  |  | No
 | Mult1 | No |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Mult2 | No |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Add | No |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Divide | No |  |  |  |  |  |  |  | 
Register Result
Reg | FU
F6 | Integer
Cycle 3 | 
News
issue 是阻塞的，第二条指令不发射，第三条也不能发射
执行的第一个 cycle，将 Rk 标记为 No（已读）

## Slide 13: 案例：Cycle 4（红色字体表示当前周期结束时对记分牌新的修改）
Instruction Status
Op | dest | j | k | Issue | Read | Exec | Write
LD | F6 | 34 | (R2) | 1 | 2 | 3 | 4
LD | F2 | 45 | (R3) |  |  |  | 
MULD | F0 | F2 | F4 |  |  |  | 
SUBD | F8 | F6 | F2 |  |  |  | 
DIVD | F10 | F0 | F6 |  |  |  | 
ADDD | F6 | F8 | F2 |  |  |  | 
Functional Unit Status
Time | Name | Busy | Op | Fi 目的寄存器 | Fj 源寄存器 | Fk 源寄存器 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ? | Rj j 准备好了？ | Rk k 准备好了？
 | Integer | No |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Mult1 | No |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Mult2 | No |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Add | No |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Divide | No |  |  |  |  |  |  |  | 
Register Result
Reg | FU
Cycle 4 | 
News
LD 指令执行完毕，FU、RR 取消
后续指令仍然没办法 issue
  因为检查是否结构冲突和 Write 是同时进行的，尽管 Write 结束后 Integer 已经是 No，但是在检查结构冲突时仍然是被占用的

## Slide 14: 案例：Cycle 5（红色字体表示当前周期结束时对记分牌新的修改）
Instruction Status
Op | dest | j | k | Issue | Read | Exec | Write
LD | F6 | 34 | (R2) | 1 | 2 | 3 | 4
LD | F2 | 45 | (R3) | 5 |  |  | 
MULD | F0 | F2 | F4 |  |  |  | 
SUBD | F8 | F6 | F2 |  |  |  | 
DIVD | F10 | F0 | F6 |  |  |  | 
ADDD | F6 | F8 | F2 |  |  |  | 
Functional Unit Status
Time | Name | Busy | Op | Fi 目的寄存器 | Fj 源寄存器 | Fk 源寄存器 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ? | Rj j 准备好了？ | Rk k 准备好了？
 | Integer | Yes | Load | F2 |  | R3 |  |  |  | Yes
 | Mult1 | No |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Mult2 | No |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Add | No |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Divide | No |  |  |  |  |  |  |  | 
Register Result
Reg | FU
F2 | Integer
Cycle 5 | 
News
第二条 LD 指令终于可以 issue 了

## Slide 15: 案例：Cycle 6（红色字体表示当前周期结束时对记分牌新的修改）
Instruction Status
Op | dest | j | k | Issue | Read | Exec | Write
LD | F6 | 34 | (R2) | 1 | 2 | 3 | 4
LD | F2 | 45 | (R3) | 5 | 6 |  | 
MULD | F0 | F2 | F4 | 6 |  |  | 
SUBD | F8 | F6 | F2 |  |  |  | 
DIVD | F10 | F0 | F6 |  |  |  | 
ADDD | F6 | F8 | F2 |  |  |  | 
Functional Unit Status
Time | Name | Busy | Op | Fi 目的寄存器 | Fj 源寄存器 | Fk 源寄存器 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ? | Rj j 准备好了？ | Rk k 准备好了？
 | Integer | Yes | Load | F2 |  | R3 |  |  |  | Yes
 | Mult1 | Yes | MULD | F0 | F2 | F4 | Integer |  | No | Yes
 | Mult2 | No |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Add | No |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Divide | No |  |  |  |  |  |  |  | 
Register Result
Reg | FU
F2 | Integer
F0 | Mult1
Cycle 6 | 
News
LD 指令要求的 R3 已经准备好，可以进入读取阶段
MULD 指令部件空闲，可以 issue
因为 RR 中已经有对 F2 的占领，所以 Mult1 的 Rj 尚未准备好，是 No

## Slide 16: 案例：Cycle 7（红色字体表示当前周期结束时对记分牌新的修改）
Instruction Status
Op | dest | j | k | Issue | Read | Exec | Write
LD | F6 | 34 | (R2) | 1 | 2 | 3 | 4
LD | F2 | 45 | (R3) | 5 | 6 | 7 | 
MULD | F0 | F2 | F4 | 6 |  |  | 
SUBD | F8 | F6 | F2 | 7 |  |  | 
DIVD | F10 | F0 | F6 |  |  |  | 
ADDD | F6 | F8 | F2 |  |  |  | 
Functional Unit Status
Time | Name | Busy | Op | Fi 目的寄存器 | Fj 源寄存器 | Fk 源寄存器 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ? | Rj j 准备好了？ | Rk k 准备好了？
 | Integer | Yes | Load | F2 |  | R3 |  |  |  | No
 | Mult1 | Yes | MULD | F0 | F2 | F4 | Integer |  | No | Yes
 | Mult2 | No |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Add | Yes | SUBD | F8 | F6 | F2 |  | Integer | Yes | No
 | Divide | No |  |  |  |  |  |  |  | 
Register Result
Reg | FU
F2 | Integer
F0 | Mult1
F8 | Add
Cycle 7 | 
News
LD 指令进入执行阶段，将 Rk 改成 No
MULD 指令的 Rj 还是 No，被卡住
SUBD 指令部件空闲，可以 issue

## Slide 17: 案例：Cycle 8（红色字体表示当前周期结束时对记分牌新的修改）
Instruction Status
Op | dest | j | k | Issue | Read | Exec | Write
LD | F6 | 34 | (R2) | 1 | 2 | 3 | 4
LD | F2 | 45 | (R3) | 5 | 6 | 7 | 8
MULD | F0 | F2 | F4 | 6 |  |  | 
SUBD | F8 | F6 | F2 | 7 |  |  | 
DIVD | F10 | F0 | F6 | 8 |  |  | 
ADDD | F6 | F8 | F2 |  |  |  | 
Functional Unit Status
Time | Name | Busy | Op | Fi 目的寄存器 | Fj 源寄存器 | Fk 源寄存器 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ? | Rj j 准备好了？ | Rk k 准备好了？
 | Integer | No |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Mult1 | Yes | MULD | F0 | F2 | F4 |  |  | Yes | Yes
 | Mult2 | No |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Add | Yes | SUBD | F8 | F6 | F2 |  |  | Yes | Yes
 | Divide | No | DIVD | F10 | F0 | F6 | Mult1 |  | No | Yes
Register Result
Reg | FU
F10 | Divide
F0 | Mult1
F8 | Add
Cycle 8 | 
News
LD 指令执行完毕，其还要通知各个部件寄存器 F2 已经可用
MULD、SUBD 指令因为在本周期开始时操作数不可用，不能继续。但是在本周期结束时，因为收到了 LD 指令通知，Rj、Rk 要修改
DIVD 指令部件空闲，可以 issue

## Slide 18: 案例：Cycle 9（红色字体表示当前周期结束时对记分牌新的修改）
Instruction Status
Op | dest | j | k | Issue | Read | Exec | Write
LD | F6 | 34 | (R2) | 1 | 2 | 3 | 4
LD | F2 | 45 | (R3) | 5 | 6 | 7 | 8
MULD | F0 | F2 | F4 | 6 | 9 |  | 
SUBD | F8 | F6 | F2 | 7 | 9 |  | 
DIVD | F10 | F0 | F6 | 8 |  |  | 
ADDD | F6 | F8 | F2 |  |  |  | 
Functional Unit Status
Time | Name | Busy | Op | Fi 目的寄存器 | Fj 源寄存器 | Fk 源寄存器 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ? | Rj j 准备好了？ | Rk k 准备好了？
 | Integer | No |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | Mult1 | Yes | MULD | F0 | F2 | F4 |  |  | Yes | Yes
 | Mult2 | No |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Add | Yes | SUBD | F8 | F6 | F2 |  |  | Yes | Yes
 | Divide | No | DIVD | F10 | F0 | F6 | Mult1 |  | No | Yes
Register Result
Reg | FU
F10 | Divide
F0 | Mult1
F8 | Add
Cycle 9 | 
News
MULD, SUBD 操作数都可用，可以继续
ADDD 部件不可用，不能 issue
从下一周期开始，MULD、SUBD 要开始进行计算，分别需要 10、2 个周期，标记在 FU 左侧的 Time 字段

## Slide 19: 案例：Cycle 10（红色字体表示当前周期结束时对记分牌新的修改）
Instruction Status
Op | dest | j | k | Issue | Read | Exec | Write
LD | F6 | 34 | (R2) | 1 | 2 | 3 | 4
LD | F2 | 45 | (R3) | 5 | 6 | 7 | 8
MULD | F0 | F2 | F4 | 6 | 9 | 10 | 
SUBD | F8 | F6 | F2 | 7 | 9 | 10 | 
DIVD | F10 | F0 | F6 | 8 |  |  | 
ADDD | F6 | F8 | F2 |  |  |  | 
Functional Unit Status
Time | Name | Busy | Op | Fi 目的寄存器 | Fj 源寄存器 | Fk 源寄存器 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ? | Rj j 准备好了？ | Rk k 准备好了？
 | Integer | No |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | Mult1 | Yes | MULD | F0 | F2 | F4 |  |  | No | No
 | Mult2 | No |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | Add | Yes | SUBD | F8 | F6 | F2 |  |  | No | No
 | Divide | No | DIVD | F10 | F0 | F6 | Mult1 |  | No | Yes
Register Result
Reg | FU
F10 | Divide
F0 | Mult1
F8 | Add
Cycle 10 | 
News
MULD、SUBD 执行的第一个周期，需要将对应的 Rj、Rk 修改成 No
因为 DIVD 的 Rj 一直是 No，不能进入 Read 阶段

## Slide 20: 后续省略！来看几个要点
一条指令能否发射
  看是否有功能部件空闲可用，这个信息包含在功能状态（Function Unit Status）中
  看指令要写的寄存器是否正要被别的指令写，这个信息包含在寄存器状态中（解决 WAW）
一条指令能否读数
  看记分牌是否提示源寄存器不可读，如果不可读，就说明该寄存器将要被别的前序指令改写，现在的指令要等待前序指令写回（解决 RAW 冒险）
一条指令一旦读数完成，就必然可以进行运算，运算可以是多周期的
  在第一个周期结束时应该改写功能状态，表明自己不再需要读寄存器
一条指令能否写回（前面的示例中没有体现）
  看是否有指令需要读即将被改写的这个寄存器
  观察标记 Yes 的Rj、Rk 对应的寄存器里是否有当前指令的目的寄存器，如果有，就说明有指令需要读取寄存器的旧值，这样一来我们就要等指令读完旧值之后再写回（解决 WAR 冒险）

## Slide 21: 记分牌算法的优缺点
优点
  实现了指令的乱序执行，解决了乱序执行过程中的数据冒险问题
  实现了指令的数据流式运行，并且实现起来并不复杂
    即数据一旦准备好就开始运行，这区别于传统五级流水线中控制运行方式
缺点
  还是会因为 WAR 和 WAW 冒险而产生阻塞，且一旦产生阻塞，后续相同类型的指令就没办法继续发射，如果后续相同类型的指令没法发射，那么更后面的也许可以立马执行的指令也会被阻塞到，这对性能有很大的影响
  记分牌算法在指令完成时（写回时）不是顺序的，不按顺序完成指令会对程序的调试提出挑战
Notes: 好的评论区疑问：
既然： 为防止RAW，指令在“发射”后暂停 为防止WAR，指令在“执行”后暂停 那为什么： 为防止WAW，指令不在“执行”后暂停，而是不允许发射？ 为防止资源相关，指令不在“取数”后暂停，而是不允许发射？（如何得出“一条指令一旦读数完成，就必然可以进行运算”？）
回答：硬件实现的问题，出发点可能是为了减少寄存器状态的存储容量，假设WAW在后面判断，这样发射的时候就会造成一个寄存器作为多个指令的destination，这样寄存器状态的存储容量就会升高（因为存储多个指令的 destination）。 然后现在普遍的有操作数收集模块，这个操作数收集模块也是基于寄存器状态的，如果寄存器状态容量升高，这个操作数收集模块估计复杂度也会急剧升高。所以可能最好的方式还是不满足WAW不要发射。

## Slide 22: Tomasulo
解决了名字依赖导致的不必要阻塞
Reservation Station

## Slide 23: 从与记分牌的对比看 Tomasulo 的动机
SocreBoard采用停滞发射、tag广播和停滞写回机制解决了三种数据冒险，从而在逻辑上支持了乱序执行
但是
  记分牌中每一个运算部件都只拥有一个 OPRAND 流水段寄存器，也只拥有一个译码信息流水段寄存器，这意味着多配置处理器中的每一条配置通路同一时间只能存在一条指令，如果某一配置通路被占据，之后又来一条该配置通路的对应指令，那后者就没法发射到配置通路上，从而导致指令发射停滞，指令流截断，影响处理器性能
  记分牌为了乱序执行指令，在碰到 WAW、WAR 时也会暂停流水线，而这其实是不必要的，因此记分牌算法还是没有最大限度地挖掘出指令的乱序潜力
  记分牌的“写回”是乱序的，乱序完成指令不利于处理器处理中断、异常等情况，不利于程序员 debug 程序

## Slide 24: 重新审视数据冒险
RAW 是真冒险，而 WAR、WAW 则是假冒险
  有些书会说读后写 WAR是反冒险，写后写 WAW是结果冒险
后续指令同步修改
发生WAW、WAR冒险的指令之间其实没有数据流动！
Notes: “写后写”冒险是一个典型，两条指令同时写一个寄存器，这算什么数据冒险？处理器需要的只不过是这两条指令的计算结果，甚至其实不需要第一条指令的结果而只需要第二条，这个结果计算出来放在哪里不重要，我们完全可以把它放进哆啦A梦的口袋，只要还找得到它就可以了，因此完全可以改写目的寄存器，直接把结果写回，而不用执着于把它放到储物间的某个特定架子上。
同样的，“读后写”指令也不包含真正的数据流动。现在写指令计算出一个结果，这个结果以后可能需要用，那么只需要为它找到一个以后可以找到的空位就可以了，没必要非要把它放到某个特定的架子上，因此可以改写目的寄存器，直接把结果写回。
综上所述，“写后写”和“读后写”冒险不是真冒险，没必要为他们阻塞指令的流动，正因此记分牌没有充分发挥出指令的乱序潜力（显而易见，记分牌浪费了消除“写后写”和“读后写”冒险所带来的乱序性能）

## Slide 25: Register Renaming
消除假数据相关的主要方法是寄存器重命名
Register Renaming 的内涵：发生 WAW/WAR 冒险时找一个新的寄存器存放新值
Tomasulo 在解决 WAW/WAR 冒险的具体做法
  发生 WAW 冒险时总是把最新的值写进寄存器，稍微旧一点的值不写进寄存器，但是广播，如果有指令需要这个稍微旧的值，就可以通过广播接收到数据
  Tomasulo 算法里不会出现 WAR 冒险，因为指令一旦发射，指令就会把能读取的数据拷贝下来，一旦拷贝数据，源寄存器是否被改写就和该指令没关系了

## Slide 26
浮点指令队列
加/乘保留站
地址计算单元
Notes: 在Tomasulo算法中，存储指令在执行前会先计算好存储地址
CDB是数据广播总线，它可以直达寄存器堆（用来更新通用寄存器）、加法乘法存储单元的保留站（输送保留站中指令需要的数据）

## Slide 27: Reservation Station
Busy
Op
Vj、Vk：源操作数的值
Qj、Qk：产生源操作数的值的保留站名
  Qj、Qk = 0 表示操作数已经准备好了
A：Load/Store 的地址
Notes: 保留站的结构有点像cache，可能有多行数据，每一行都对应一条被发射到保留站的指令。保留站每一行都有Busy位，指示这一行是否现存有指令
Vj和Vk与记分牌不同，记分牌的Vj和Vk会记录源寄存器的编号，而保留站则直接把能读取的数据直接拷贝到保留站中，一旦数据进入保留站，那对应的寄存器就和这条指令没瓜葛了
Qj和Qk的信息和记分牌一样，记录尚不能读取的数据将由哪条指令算出
A是存储指令的地址，用于存放立即数和计算得到的地址数据
看上去保留站和记分牌非常相似，但是两者其实有很大的不同。比如，保留站中有三行Add信息，这三行数据对应的是同一个加法单元，而在记分牌中这代表着三个加法单元。记分牌那样的一条通路只对应一条信息的做法容易造成指令堵塞、无法发射，而保留站则为每条通路预留了缓冲区，指令可以在加法单元忙碌的时候发射到保留站的缓冲区待命
其次，保留站会直接把读取的数据缓冲下来，而不像记分牌一样只记录一个寄存器编号，只记录编号的话会造成读后写阻塞，因为一条指令在正式执行前一直在监控着它的源寄存器，源寄存器的值是不能改变的，因此后续指令无法写回，只能阻塞流水，而保留站则贯彻了“数据一旦准备完毕，就立马执行指令”的思想，指令一旦发现有数据可读，就立马读下来，读下来之后，那个源寄存器的写与不写就不关己事了
记分牌和保留站相同的地方是都记录了Qj和Qk，即一旦需要的数据被算出来，就通过Qj和Qk捕捉广播数据，这样的做法其实就是重命名，即用保留站的编号而不是寄存器编号来标记数据源

## Slide 28: Register Result Status

## Slide 29: 指令执行阶段
Tomasulo 算法的调度分为三个步骤：发射、执行、写回
  相比记分牌少了读数这个环节
  因为在 Tomasulo 中指令在发射时就会读数

## Slide 30: 指令执行：发射（1）
Tomasulo算法是顺序发射的，即指令按照程序中的顺序一条接一条被发射到保留站
  判断能否发射的唯一标准是指令对应通路的保留站是否有空余位置
    只要保留站有空余，就可以把指令发射到保留站中
  周期结束时会更新保留站和寄存器结果状态表，如果指令有可以读取的数据，就会立刻拷贝到保留站中
  寄存器结果状态表中总是存有最新的值，即如果后序指令的目的寄存器和前序指令的目的寄存器重合，那就只保留后序指令的写信息

## Slide 31: 指令执行：执行和写回（2、3）
执行
  指令通过拷贝数据和监听CDB获得源数据，然后开始执行
  执行可能是多周期的，在执行过程中不改变处理器状态
写回
  指令在写回阶段通过CDB将数据直通到寄存器堆和各个保留站
  周期结束时，根据寄存器结果状态表来更新寄存器堆，并且清除保留站和寄存器结果状态表的信息

## Slide 32: 算法执行细节：发射
浮点操作（当站 r 空时，假设 OP rd, rs, rt）
  if (前面站 r’ 的指令要写到 rs){
  在保留站 r 中登记 Qj = r’
  }
  else {
  在保留站 r 中登记 Vj = R[rs]
  }
  // rt 一样判断
  让保留站 r.Busy = true；在 RR 中登记站 r 的指令要写到 rd
Notes: 这里省略了前序指令未占用时的赋值，因为我默认初始化Qj等就是空的（或者说，等于0）

## Slide 33: 算法执行细节：发射
载入（当站 r 空时，假设 LD rd, imm(rs)）
  if (前面站 r’ 的指令要写到 rs){
  在保留站 r 中登记 Qj = r’
  }
  else {
  在保留站 r 中登记 Vj = R[rs]
  }
  让保留站 r.Busy = true；r.A = imm
  在 RR 中登记站 r 的指令要写到 rd
Notes: LD 指令是把内存 imm(rs) 位置的内容读到寄存器 rd 中，因此先要读寄存器 rs，如果寄存器 rs 可能被更新，则要登记，否则不登记。
因为只要新的结果，所以此处不用检查 rd 是否有其他前序指令需要写，直接覆盖即可

## Slide 34: 算法执行细节：发射
存储（当站 r 空时，假设 SD rt, imm(rs)）
  if (前面站 r’ 的指令要写到 rs){
  在保留站 r 中登记 Qj = r’
  }
  else {
  在保留站 r 中登记 Vj = R[rs]
  }
  // rt 一样判断
  让保留站 r.Busy = true；r.A = imm
Notes: 此时因为没有寄存器的写，rt/rs 的值都需要读，所以都要检查

## Slide 35: 算法执行细节：执行
浮点操作（当站 r 的 Qj、Qk 都为空时）
  计算结果（从 Vj、Vk 中取得值）

## Slide 36: 算法执行细节：执行
载入 Step.1（当站 r 的 Qj 为空，且 r 是载入-存储队列头时）
  计算访存地址：r.A += r.Vj
Notes: Qj 对应指令中的寄存器 rs

## Slide 37: 算法执行细节：执行
载入 Step.2（当 r 指令的 Step.1 完成）
  从 M[r.A] 读取

## Slide 38: 算法执行细节：执行
存储（当站 r 的 Qj 为空，且 r 是载入-存储队列头时）
  计算访存地址：r.A += r.Vj
Notes: Qj 对应指令中的寄存器 rs

## Slide 39: 算法执行细节：写结果
浮点操作（当站 r 执行完成，且 CDB 可用）
  对所有的 RR 项 Fx 检查，如果 Fx.Qi = r，则
  R[Fx] = 计算结果
  Fx.Qi = 空
  对所有的保留站 y 检查，如果 y.Qj = r，则
  y.Vj = 计算结果
  y.Qj = 空
  // y.Qk 一样处理
  释放站 r：r.Busy = false
Notes: 可见，写结果阶段不仅写了寄存器堆，还广播了结果

## Slide 40: 算法执行细节：写结果
载入（当站 r 执行完成，且 CDB 可用）
  对所有的 RR 项 Fx 检查，如果 Fx.Qi = r，则
  R[Fx] = 读取结果
  Fx.Qi = 空
  对所有的保留站 y 检查，如果 y.Qj = r，则
  y.Vj = 读取结果
  y.Qj = 空
  // y.Qk 一样处理
  释放站 r：r.Busy = false

## Slide 41: 算法执行细节：写结果
存储（当站 r 执行完成，且站 r 的 Qk 为空时）
  存储：M[r.A] = r.Vk
  释放站 r：r.Busy = false
Notes: Qk 对应指令中的 rt，也就是要存储的值所存放的寄存器

## Slide 42: 案例：Cycle 1（红色字体表示当前周期结束时对新的修改）
Instruction Status
Op | dest | j | k | Issue | Exec | Write
LD | F6 | 34 | (R2) | 1 |  | 
LD | F2 | 45 | (R3) |  |  | 
MULD | F0 | F2 | F4 |  |  | 
SUBD | F8 | F6 | F2 |  |  | 
DIVD | F10 | F0 | F6 |  |  | 
ADDD | F6 | F8 | F2 |  |  | 
Reservation Station
Time | Name | Busy | Op | Vj 寄存器值 | Vk 寄存器值 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ? | A 存储地址
 | Load1 | Yes | LD |  | [R2] = 200 |  |  | 34
 | Load2 | No |  |  |  |  |  | 
 | Add1 | No |  |  |  |  |  | 
 | Add2 | No |  |  |  |  |  | 
 | Mult1 | No |  |  |  |  |  | 
 | Mult2 | No |  |  |  |  |  | 
Register Result
Reg | FU
F6 | Load1
Cycle 1 | 
News
第一个周期，LD指令发射到存储通路的保留站第一行
Vk直接从寄存器堆中拷贝数据
  假设[R2]=200, [R3]=300
寄存器结果状态中 F6 被标记，表示F6将被存储通路保留站第一行的指令改写

## Slide 43: 案例：Cycle 2（红色字体表示当前周期结束时对新的修改）
Instruction Status
Op | dest | j | k | Issue | Exec | Write
LD | F6 | 34 | (R2) | 1 |  | 
LD | F2 | 45 | (R3) | 2 |  | 
MULD | F0 | F2 | F4 |  |  | 
SUBD | F8 | F6 | F2 |  |  | 
DIVD | F10 | F0 | F6 |  |  | 
ADDD | F6 | F8 | F2 |  |  | 
Reservation Station
Time | Name | Busy | Op | Vj 寄存器值 | Vk 寄存器值 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ? | A 存储地址
 | Load1 | Yes | LD |  |  |  |  | 234
 | Load2 | Yes | LD |  | [R3] = 300 |  |  | 45
 | Add1 | No |  |  |  |  |  | 
 | Add2 | No |  |  |  |  |  | 
 | Mult1 | No |  |  |  |  |  | 
 | Mult2 | No |  |  |  |  |  | 
Register Result
Reg | FU
F6 | Load1
F2 | Load2
Cycle 2 | 
News
第一个 LD 计算存储地址，还没有从存储器中取数，所以没有执行完，因此没有到Exec段
第二条 LD 发射到存储通路的保留站第二行
周期结束时，第一条指令算得存储地址并更新保留站，地址为234；第二条指令从寄存器堆中拷贝源数据，并更新 RR

## Slide 44: 案例：Cycle 3（红色字体表示当前周期结束时对新的修改）
Instruction Status
Op | dest | j | k | Issue | Exec | Write
LD | F6 | 34 | (R2) | 1 | 3 | 
LD | F2 | 45 | (R3) | 2 |  | 
MULD | F0 | F2 | F4 | 3 |  | 
SUBD | F8 | F6 | F2 |  |  | 
DIVD | F10 | F0 | F6 |  |  | 
ADDD | F6 | F8 | F2 |  |  | 
Reservation Station
Time | Name | Busy | Op | Vj 寄存器值 | Vk 寄存器值 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ? | A 存储地址
 | Load1 | Yes | LD |  |  |  |  | 234
 | Load2 | Yes | LD |  |  |  |  | 345
 | Add1 | No |  |  |  |  |  | 
 | Add2 | No |  |  |  |  |  | 
 | Mult1 | Yes | MULD |  | [F4] = 4.0 | Load2 |  | 
 | Mult2 | No |  |  |  |  |  | 
Register Result
Reg | FU
F6 | Load1
F2 | Load2
F0 | Mult1
Cycle 3 | 
News
第一条 LD 顺利读数，渡过Exec
第二条 LD 计算存储地址
第三条 MULD 顺利发射
周期结束时
  第一条 LD 不更新 RS/RR
  第二条 LD 更新 RS.A
  第三条指令拷贝源数据，并标记Qj位Load2
Notes: 第三条指令拷贝源数据，并标记Qj位Load2，表示第一个源数据现在不在寄存器堆中，而由存储通路保留站第二行的指令算出，此时Load2还没有到写回阶段，所以Mult1只能等待
这里 [F4]=4.0 是假定的，就和前面假定 [R2]=200 一样

## Slide 45: 案例：Cycle 4（红色字体表示当前周期结束时对新的修改）
Instruction Status
Op | dest | j | k | Issue | Exec | Write
LD | F6 | 34 | (R2) | 1 | 3 | 4
LD | F2 | 45 | (R3) | 2 | 4 | 
MULD | F0 | F2 | F4 | 3 |  | 
SUBD | F8 | F6 | F2 | 4 |  | 
DIVD | F10 | F0 | F6 |  |  | 
ADDD | F6 | F8 | F2 |  |  | 
Reservation Station
Time | Name | Busy | Op | Vj 寄存器值 | Vk 寄存器值 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ? | A 存储地址
 | Load1 | No |  |  |  |  |  | 
 | Load2 | Yes | LD |  |  |  |  | 345
 | Add1 | Yes | SUBD | M[234] |  |  | Load2 | 
 | Add2 | No |  |  |  |  |  | 
 | Mult1 | Yes | MULD |  | [F4] = 4.0 | Load2 |  | 
 | Mult2 | No |  |  |  |  |  | 
Register Result
Reg | FU | Value
F6 |  | M[234]
F2 | Load2 | 
F0 | Mult1 | 
F8 | Add1 | 
Cycle 4 |  | 
News
第一条 LD 渡过 WB，通过CDB广播取到的数据
第二条 LD 在计算完地址之后开始从主存取数
第三条 MULD 还在等待 Load2
第四条 SUBD 发射
周期结束时
  第一条 LD 清除自己在保留站中的痕迹
  第四条 SUBD 拷贝数据，标记Load2

## Slide 46: 案例：Cycle 5（红色字体表示当前周期结束时对新的修改）
Instruction Status
Op | dest | j | k | Issue | Exec | Write
LD | F6 | 34 | (R2) | 1 | 3 | 4
LD | F2 | 45 | (R3) | 2 | 4 | 5
MULD | F0 | F2 | F4 | 3 |  | 
SUBD | F8 | F6 | F2 | 4 |  | 
DIVD | F10 | F0 | F6 | 5 |  | 
ADDD | F6 | F8 | F2 |  |  | 
Reservation Station
Time | Name | Busy | Op | Vj 寄存器值 | Vk 寄存器值 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ? | A 存储地址
 | Load1 | No |  |  |  |  |  | 
 | Load2 | No |  |  |  |  |  | 
2 | Add1 | Yes | SUBD | M[234] | M[345] |  |  | 
 | Add2 | No |  |  |  |  |  | 
10 | Mult1 | Yes | MULD | M[345] | [F4] = 4.0 |  |  | 
 | Mult2 | Yes | DIVD |  | M[234] | Mult1 |  | 
Register Result
Reg | FU | Value
F6 |  | M[234]
F2 |  | M[345]
F0 | Mult1 | 
F8 | Add1 | 
F10 | Mult2 | 
Cycle 5 |  | 
News
第二条 LD 渡过 WB，通过CDB广播取到的数据
MULD/SUBD 通过CDB抓取到了源数据，下一个周期就会开始执行
第五条指令 DIVD 发射
周期结束时，MULD/SUBD 这两条指令数据准备完毕，马上就可以执行了
Notes: 图中Mult1前面的数字10表示这条指令接下来将用十个周期完成执行（看来 IS 中打钩表示的是完成）

## Slide 47: 案例：Cycle 6（红色字体表示当前周期结束时对新的修改）
Instruction Status
Op | dest | j | k | Issue | Exec | Write
LD | F6 | 34 | (R2) | 1 | 3 | 4
LD | F2 | 45 | (R3) | 2 | 4 | 5
MULD | F0 | F2 | F4 | 3 |  | 
SUBD | F8 | F6 | F2 | 4 |  | 
DIVD | F10 | F0 | F6 | 5 |  | 
ADDD | F6 | F8 | F2 | 6 |  | 
Reservation Station
Time | Name | Busy | Op | Vj 寄存器值 | Vk 寄存器值 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ? | A 存储地址
 | Load1 | No |  |  |  |  |  | 
 | Load2 | No |  |  |  |  |  | 
1 | Add1 | Yes | SUBD | M[234] | M[345] |  |  | 
 | Add2 | Yes | ADDD |  | M[345] | Add1 |  | 
9 | Mult1 | Yes | MULD | M[345] | [F4] = 4.0 |  |  | 
 | Mult2 | Yes | DIVD |  | M[234] | Mult1 |  | 
Register Result
Reg | FU | Value
F6 | Add2 | M[234]
F2 |  | M[345]
F0 | Mult1 | 
F8 | Add1 | 
F10 | Mult2 | 
Cycle 6 |  | 
News
MULD/SUBD 执行，DIVD 等待
ADDD 发射
Notes: 图中Mult1前面的数字10表示这条指令接下来将用十个周期完成执行（看来 IS 中打钩表示的是完成）

## Slide 48: 后续省略！来看几个要点
一条指令能否发射
  看对应配置通路的保留站是否有空余，只要有空余，就可以发射到保留站中等待执行
  发射的同时会把能读取的数据直接拷贝到保留站，这样做就不用考虑读后写冒险，后续的指令只要完成就可以写回，不用顾虑是否会有前序指令需要读取寄存器（i.e. 每一条被发射到保留站中的指令都不再需要读取寄存器堆）
如何更新 Register Result Status
  指令在发射的时候会更新寄存器状态表
  如果后序指令和前序指令的目的寄存器重合了，就用后序指令的写信息标志寄存器，表示只会把后序指令的计算结果写进寄存器，这样可以解决写后写冒险
如果执行单元中有指令正在执行，其他指令就在保留站中等待
  如果指令缺少源数据，就留在保留站中，时刻监听CDB总线，如果CDB总线广播了需要的数据，就立马拷贝下来，然后准备执行
一条指令在源数据全部准备好之后就可以执行，执行可能是多周期的
一条指令只要完成计算，就可以写回
  写回的数据通过CDB总线直通寄存器堆和各个保留站
  注意：指令的结果未必会写进寄存器堆，因为寄存器结果状态表中总是存有最新的状态，即如果发生写后写冒险，Tomasulo 算法会记录下最新的写指令，而抛弃前序的写指令结果，前序写指令的结果不会写回到寄存器堆

## Slide 49: Tomasulo 的优点
Tomasulo成功地解决了三种冒险，实现了指令的乱序执行，且性能比记分牌更好，具体优化的地方有三：
  记分牌每条通路只能存一条指令，导致经常有指令因为结构冒险而不能发射，而Tomasulo引入保留站之后每条通路可以缓冲下多条指令，这样的做法平缓了指令发射的速度
  WAW 冒险时，记分牌过度纠结寄存器名字，会把所有指令的结果都写进寄存器堆，会因为写后写冒险阻塞指令发射，而Tomasulo只保存最新的写入值，这样即保证了正确的结果，又减少了无谓的工作
  WAR 冒险时，记分牌过度纠结寄存器名字，指令在执行之前一直检测的是寄存器堆，一旦数据准备好，就会从寄存器堆中取数，这样的后果就是后序指令即使计算完结果也可能不能立刻写回寄存器堆，而Tomasulo则在发射时就拷贝数据，贯彻数据流的思想——“寄存器名字不重要，寄存器里的数据才重要”
RAW 冒险中两者都用CDB总线实现了逻辑上的正确

## Slide 50: Tomasulo 的缺点
Tomasulo算法中每一个执行单元对应一个保留站，保留站中缓冲多条指令，所以有可能在同一周期有多条指令准备好数据，但是执行单元同时只能执行一条指令
  简单的解决办法是为保留站的每一行增加一个年龄位，每次出现冲突，就选择最老的指令送到执行单元
电路里的CDB总线只有一组，这意味着每一个周期只能写回一条指令，如果同时有多条指令完成，那就只能选择一条指令进行广播，别的指令等待
  第二种办法是增加CDB总线，支持多指令广播，但是这会让电路面积大增，包括增加寄存器堆写口、增加保留站tag和CDB总线的比较电路、增加保留站写口
本文的举例里处理器是单发射的，但是高性能的现代处理器是多发射，为此需要增加寄存器堆的读写口，还要增加额外的控制逻辑使得多条指令变得有序，让它们就像单发射一样按照顺序更新保留站和寄存器结果状态表
例中几乎只关注了逻辑运算单元的保留站，但是存储指令之间也会发生数据冲突，这也需要增加控制逻辑来正确调度指令
Tomasulo算法没办法实现精确中断。要支持精确中断，就要确保指令按序提交。在记分牌和Tomasulo两例中，始终没有提到分支指令，这是因为这两个算法不支持按序提交，如果指令没办法按序提交，那就很难处理分支指令，如果有分支预测且分支预测失败的话，这两个算法很难恢复处理器状态
  基于此提出了重排序缓冲的概念，利用这一概念，可以改进Tomasulo算法，从而实现处理器的按序发射-乱序执行-按序提交
Notes: 精确中断是指在指令和指令之间如果出现了中断/异常，那么处理器要确保中断/异常之前的所有指令都执行完毕，而中断/异常之后的所有指令都没有执行，然后处理器把中断发生时的处理器状态给保存下来或是呈现给程序员看。这样的精确中断保证了程序的正确执行，也提供程序员调试程序的手段，是现代处理器必不可少的能力

## Slide 51: Tomasulo 是怎么重叠执行循环的？
寄存器重命名
  不同的 iteration 使用不同的物理寄存器名字（动态展开循环）
  用动态的寄存器位置代替代码中静态的寄存器名字
  （保留站）相当于增加了寄存器
关键：整数部件必须先行于浮点部件，这样才能发射多个 iterations

## Slide 52: 案例
Instruction Status
Op | dest | j | k
Loop: |  |  | 
LD | F0 | 0 | (R1)
MULD | F4 | F0 | F2
SD | F4 | 0 | (R1)
SUBI | R1 | R1 | #8
BNEZ | R1 | Loop | 
Assumptions
MULD 需要 4 个周期
第一次 LD 需要 8 个周期（Cache miss），之后只需要 1 个周期（hit）
包括 SUBI、BNEZ 消耗的周期
事实：整数指令先行

## Slide 53: 案例：Cycle 1（红色字体表示当前周期结束时对新的修改，News 见备注）
Instruction Status
iter | Op | dest | j | k | Issue | Exec | Write
1 | LD | F0 | 0 | (R1) | 1 |  | 
1 | MULD | F4 | F0 | F2 |  |  | 
1 | SD | F4 | 0 | (R1) |  |  | 
2 | LD | F0 | 0 | (R1) |  |  | 
2 | MULD | F4 | F0 | F2 |  |  | 
2 | SD | F4 | 0 | (R1) |  |  | 
Reservation Station (R.S.)
Time | Name | Busy | Op | Vj 寄存器值 | Vk 寄存器值 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ?
 | Add1 | No |  |  |  |  | 
 | Add2 | No |  |  |  |  | 
 | Add3 | No |  |  |  |  | 
 | Mult1 | No |  |  |  |  | 
 | Mult2 | No |  |  |  |  | 
Load Buffer (Part of R.S.)
Name | Busy | Addr | FU
Load1 | Yes | 80 | -
Load2 | No |  | -
Load3 | No |  | -
Store1 | No |  | 
Store2 | No |  | 
Store3 | No |  | 
Register
Result
Status
Reg | FU | Value
R1 | - | 80
F0 | Load1 | 
Loop:
LD F0,0(R1)
MULD F4,F0,F2
SD F4,0(R1)
SUBI R1,R1,#8
BNEZ R1,Loop
Notes: 第一条语句，没有结构冲突，可以 issue（注意第一条语句是 Cache miss 的，需要执行 8 cycles）

## Slide 54: 案例：Cycle 2（红色字体表示当前周期结束时对新的修改，News 见备注）
Instruction Status
iter | Op | dest | j | k | Issue | Exec | Write
1 | LD | F0 | 0 | (R1) | 1 |  | 
1 | MULD | F4 | F0 | F2 | 2 |  | 
1 | SD | F4 | 0 | (R1) |  |  | 
2 | LD | F0 | 0 | (R1) |  |  | 
2 | MULD | F4 | F0 | F2 |  |  | 
2 | SD | F4 | 0 | (R1) |  |  | 
Reservation Station (R.S.)
Time | Name | Busy | Op | Vj 寄存器值 | Vk 寄存器值 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ?
 | Add1 | No |  |  |  |  | 
 | Add2 | No |  |  |  |  | 
 | Add3 | No |  |  |  |  | 
 | Mult1 | Yes | MULD |  | R(F2) | Load1 | 
 | Mult2 | No |  |  |  |  | 
Load Buffer (Part of R.S.)
Name | Busy | Addr | FU
Load1 | Yes | 80 | -
Load2 | No |  | -
Load3 | No |  | -
Store1 | No |  | 
Store2 | No |  | 
Store3 | No |  | 
Register
Result
Status
Reg | FU | Value
R1 | - | 80
F0 | Load1 | 
F4 | Mult1 | 
Loop:
LD F0,0(R1)
MULD F4,F0,F2
SD F4,0(R1)
SUBI R1,R1,#8
BNEZ R1,Loop
Notes: 第一条LD计算地址（0+80还是80）
第二条MULD没有结构冲突，可以issue（填入Mult1的Vk是F2的值，和F2这个名字没有关系）

## Slide 55: 案例：Cycle 3（红色字体表示当前周期结束时对新的修改，News 见备注）
Instruction Status
iter | Op | dest | j | k | Issue | Exec | Write
1 | LD | F0 | 0 | (R1) | 1 |  | 
1 | MULD | F4 | F0 | F2 | 2 |  | 
1 | SD | F4 | 0 | (R1) | 3 |  | 
2 | LD | F0 | 0 | (R1) |  |  | 
2 | MULD | F4 | F0 | F2 |  |  | 
2 | SD | F4 | 0 | (R1) |  |  | 
Reservation Station (R.S.)
Time | Name | Busy | Op | Vj 寄存器值 | Vk 寄存器值 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ?
 | Add1 | No |  |  |  |  | 
 | Add2 | No |  |  |  |  | 
 | Add3 | No |  |  |  |  | 
 | Mult1 | Yes | MULD |  | R(F2) | Load1 | 
 | Mult2 | No |  |  |  |  | 
Load Buffer (Part of R.S.)
Name | Busy | Addr | FU
Load1 | Yes | 80 | -
Load2 | No |  | -
Load3 | No |  | -
Store1 | Yes | 80 | Mult1
Store2 | No |  | 
Store3 | No |  | 
Register
Result
Status
Reg | FU | Value
R1 | - | 80
F0 | Load1 | 
F4 | Mult1 | 
Loop:
LD F0,0(R1)
MULD F4,F0,F2
SD F4,0(R1)
SUBI R1,R1,#8
BNEZ R1,Loop
Notes: 第一条LD进入Cache Miss阶段（1）
第二条MULD因为Load1未准备好，stall
第三条SD发射，并且查看F4是否被占用（有，所以FU标记 Mult1）

## Slide 56: 案例：Cycle 4（红色字体表示当前周期结束时对新的修改，News 见备注）
Instruction Status
iter | Op | dest | j | k | Issue | Exec | Write
1 | LD | F0 | 0 | (R1) | 1 |  | 
1 | MULD | F4 | F0 | F2 | 2 |  | 
1 | SD | F4 | 0 | (R1) | 3 |  | 
2 | LD | F0 | 0 | (R1) |  |  | 
2 | MULD | F4 | F0 | F2 |  |  | 
2 | SD | F4 | 0 | (R1) |  |  | 
Reservation Station (R.S.)
Time | Name | Busy | Op | Vj 寄存器值 | Vk 寄存器值 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ?
 | Add1 | No |  |  |  |  | 
 | Add2 | No |  |  |  |  | 
 | Add3 | No |  |  |  |  | 
 | Mult1 | Yes | MULD |  | R(F2) | Load1 | 
 | Mult2 | No |  |  |  |  | 
Load Buffer (Part of R.S.)
Name | Busy | Addr | FU
Load1 | Yes | 80 | -
Load2 | No |  | -
Load3 | No |  | -
Store1 | Yes | 80 | Mult1
Store2 | No |  | 
Store3 | No |  | 
Register
Result
Status
Reg | FU | Value
R1 | - | 80
F0 | Load1 | 
F4 | Mult1 | 
Loop:
LD F0,0(R1)
MULD F4,F0,F2
SD F4,0(R1)
SUBI R1,R1,#8
BNEZ R1,Loop
Notes: 第一条LD处于Cache Miss阶段（2）
第三条SD指令在这个周期是否执行了地址计算？（questioned）
发射SUBI指令

## Slide 57: 案例：Cycle 5（红色字体表示当前周期结束时对新的修改，News 见备注）
Instruction Status
iter | Op | dest | j | k | Issue | Exec | Write
1 | LD | F0 | 0 | (R1) | 1 |  | 
1 | MULD | F4 | F0 | F2 | 2 |  | 
1 | SD | F4 | 0 | (R1) | 3 |  | 
2 | LD | F0 | 0 | (R1) |  |  | 
2 | MULD | F4 | F0 | F2 |  |  | 
2 | SD | F4 | 0 | (R1) |  |  | 
Reservation Station (R.S.)
Time | Name | Busy | Op | Vj 寄存器值 | Vk 寄存器值 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ?
 | Add1 | No |  |  |  |  | 
 | Add2 | No |  |  |  |  | 
 | Add3 | No |  |  |  |  | 
 | Mult1 | Yes | MULD |  | R(F2) | Load1 | 
 | Mult2 | No |  |  |  |  | 
Load Buffer (Part of R.S.)
Name | Busy | Addr | FU
Load1 | Yes | 80 | -
Load2 | No |  | -
Load3 | No |  | -
Store1 | Yes | 80 | Mult1
Store2 | No |  | 
Store3 | No |  | 
Register
Result
Status
Reg | FU | Value
R1 | - | 72
F0 | Load1 | 
F4 | Mult1 | 
Loop:
LD F0,0(R1)
MULD F4,F0,F2
SD F4,0(R1)
SUBI R1,R1,#8
BNEZ R1,Loop
Notes: 第一条LD处于Cache Miss阶段（3）
SUBI指令计算的结果更新（为什么一个周期就做完了？可能是整数指令先行，也可能是ALU的结果旁路到Register Result Status了）
发射 BNEZ 指令

## Slide 58: 案例：Cycle 6（红色字体表示当前周期结束时对新的修改，News 见备注）
Instruction Status
iter | Op | dest | j | k | Issue | Exec | Write
1 | LD | F0 | 0 | (R1) | 1 |  | 
1 | MULD | F4 | F0 | F2 | 2 |  | 
1 | SD | F4 | 0 | (R1) | 3 |  | 
2 | LD | F0 | 0 | (R1) | 6 |  | 
2 | MULD | F4 | F0 | F2 |  |  | 
2 | SD | F4 | 0 | (R1) |  |  | 
Reservation Station (R.S.)
Time | Name | Busy | Op | Vj 寄存器值 | Vk 寄存器值 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ?
 | Add1 | No |  |  |  |  | 
 | Add2 | No |  |  |  |  | 
 | Add3 | No |  |  |  |  | 
 | Mult1 | Yes | MULD |  | R(F2) | Load1 | 
 | Mult2 | No |  |  |  |  | 
Load Buffer (Part of R.S.)
Name | Busy | Addr | FU
Load1 | Yes | 80 | -
Load2 | Yes | 72 | -
Load3 | No |  | -
Store1 | Yes | 80 | Mult1
Store2 | No |  | 
Store3 | No |  | 
Register
Result
Status
Reg | FU | Value
R1 | - | 72
F0 | Load2 | 
F4 | Mult1 | 
Loop:
LD F0,0(R1)
MULD F4,F0,F2
SD F4,0(R1)
SUBI R1,R1,#8
BNEZ R1,Loop
Notes: 第一条LD处于Cache Miss阶段（4）
可以继续发射第二个迭代的LD指令(RR中只保留最新的值，直接覆盖)

## Slide 59: 案例：Cycle 7（红色字体表示当前周期结束时对新的修改，News 见备注）
Instruction Status
iter | Op | dest | j | k | Issue | Exec | Write
1 | LD | F0 | 0 | (R1) | 1 |  | 
1 | MULD | F4 | F0 | F2 | 2 |  | 
1 | SD | F4 | 0 | (R1) | 3 |  | 
2 | LD | F0 | 0 | (R1) | 6 |  | 
2 | MULD | F4 | F0 | F2 | 7 |  | 
2 | SD | F4 | 0 | (R1) |  |  | 
Reservation Station (R.S.)
Time | Name | Busy | Op | Vj 寄存器值 | Vk 寄存器值 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ?
 | Add1 | No |  |  |  |  | 
 | Add2 | No |  |  |  |  | 
 | Add3 | No |  |  |  |  | 
 | Mult1 | Yes | MULD |  | R(F2) | Load1 | 
 | Mult2 | Yes | MULD |  | R(F2) | Load2 | 
Load Buffer (Part of R.S.)
Name | Busy | Addr | FU
Load1 | Yes | 80 | -
Load2 | Yes | 72 | -
Load3 | No |  | -
Store1 | Yes | 80 | Mult1
Store2 | No |  | 
Store3 | No |  | 
Register
Result
Status
Reg | FU | Value
R1 | - | 72
F0 | Load2 | 
F4 | Mult2 | 
Loop:
LD F0,0(R1)
MULD F4,F0,F2
SD F4,0(R1)
SUBI R1,R1,#8
BNEZ R1,Loop
Notes: 第一条LD处于Cache Miss阶段（5）
第四条LD进行地址计算
第五条muld指令发射(在RR中覆盖F4)

## Slide 60: 案例：Cycle 8（红色字体表示当前周期结束时对新的修改，News 见备注）
Instruction Status
iter | Op | dest | j | k | Issue | Exec | Write
1 | LD | F0 | 0 | (R1) | 1 |  | 
1 | MULD | F4 | F0 | F2 | 2 |  | 
1 | SD | F4 | 0 | (R1) | 3 |  | 
2 | LD | F0 | 0 | (R1) | 6 |  | 
2 | MULD | F4 | F0 | F2 | 7 |  | 
2 | SD | F4 | 0 | (R1) | 8 |  | 
Reservation Station (R.S.)
Time | Name | Busy | Op | Vj 寄存器值 | Vk 寄存器值 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ?
 | Add1 | No |  |  |  |  | 
 | Add2 | No |  |  |  |  | 
 | Add3 | No |  |  |  |  | 
 | Mult1 | Yes | MULD |  | R(F2) | Load1 | 
 | Mult2 | Yes | MULD |  | R(F2) | Load2 | 
Load Buffer (Part of R.S.)
Name | Busy | Addr | FU
Load1 | Yes | 80 | -
Load2 | Yes | 72 | -
Load3 | No |  | -
Store1 | Yes | 80 | Mult1
Store2 | Yes | 72 | Mult2
Store3 | No |  | 
Register
Result
Status
Reg | FU | Value
R1 | - | 72
F0 | Load2 | 
F4 | Mult2 | 
Loop:
LD F0,0(R1)
MULD F4,F0,F2
SD F4,0(R1)
SUBI R1,R1,#8
BNEZ R1,Loop
Notes: 第一条LD处于Cache Miss阶段（6）
第四条LD处于Cache Miss阶段（1）
第六条SD指令发射,至此第一和第二个迭代完全重合

## Slide 61: 案例：Cycle 9（红色字体表示当前周期结束时对新的修改，News 见备注）
Instruction Status
iter | Op | dest | j | k | Issue | Exec | Write
1 | LD | F0 | 0 | (R1) | 1 | 9 | 
1 | MULD | F4 | F0 | F2 | 2 |  | 
1 | SD | F4 | 0 | (R1) | 3 |  | 
2 | LD | F0 | 0 | (R1) | 6 |  | 
2 | MULD | F4 | F0 | F2 | 7 |  | 
2 | SD | F4 | 0 | (R1) | 8 |  | 
Reservation Station (R.S.)
Time | Name | Busy | Op | Vj 寄存器值 | Vk 寄存器值 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ?
 | Add1 | No |  |  |  |  | 
 | Add2 | No |  |  |  |  | 
 | Add3 | No |  |  |  |  | 
 | Mult1 | Yes | MULD |  | R(F2) | Load1 | 
 | Mult2 | Yes | MULD |  | R(F2) | Load2 | 
Load Buffer (Part of R.S.)
Name | Busy | Addr | FU
Load1 | Yes | 80 | -
Load2 | Yes | 72 | -
Load3 | No |  | -
Store1 | Yes | 80 | Mult1
Store2 | Yes | 72 | Mult2
Store3 | No |  | 
Register
Result
Status
Reg | FU | Value
R1 | - | 72
F0 | Load2 | 
F4 | Mult2 | 
Loop:
LD F0,0(R1)
MULD F4,F0,F2
SD F4,0(R1)
SUBI R1,R1,#8
BNEZ R1,Loop
Notes: 第一条LD处于Cache Miss阶段（7），不知道为什么PPT原著说在这就完成Exec了
第四条LD处于Cache Miss阶段（2）
发射第二个迭代的SUBI指令

## Slide 62: 案例：Cycle 10（红色字体表示当前周期结束时对新的修改，News 见备注）
Instruction Status
iter | Op | dest | j | k | Issue | Exec | Write
1 | LD | F0 | 0 | (R1) | 1 | 9 | 10
1 | MULD | F4 | F0 | F2 | 2 |  | 
1 | SD | F4 | 0 | (R1) | 3 |  | 
2 | LD | F0 | 0 | (R1) | 6 | 10 | 
2 | MULD | F4 | F0 | F2 | 7 |  | 
2 | SD | F4 | 0 | (R1) | 8 |  | 
Reservation Station (R.S.)
Time | Name | Busy | Op | Vj 寄存器值 | Vk 寄存器值 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ?
 | Add1 | No |  |  |  |  | 
 | Add2 | No |  |  |  |  | 
 | Add3 | No |  |  |  |  | 
 | Mult1 | Yes | MULD | M[80] | R(F2) |  | 
 | Mult2 | Yes | MULD |  | R(F2) | Load2 | 
Load Buffer (Part of R.S.)
Name | Busy | Addr | FU
Load1 | No |  | -
Load2 | Yes | 72 | -
Load3 | No |  | -
Store1 | Yes | 80 | Mult1
Store2 | Yes | 72 | Mult2
Store3 | No |  | 
Register
Result
Status
Reg | FU | Value
R1 | - | 64
F0 | Load2 | 
F4 | Mult2 | 
Loop:
LD F0,0(R1)
MULD F4,F0,F2
SD F4,0(R1)
SUBI R1,R1,#8
BNEZ R1,Loop
Notes: 第一条LD写回，通过总线把值交给所有等待它的指令（如mult1）
第四条LD因为Cache传回来了，直接完成
SUBI指令修改R1
发射 BNEZ

## Slide 63: 案例：Cycle 11（红色字体表示当前周期结束时对新的修改，News 见备注）
Instruction Status
iter | Op | dest | j | k | Issue | Exec | Write
1 | LD | F0 | 0 | (R1) | 1 | 9 | 10
1 | MULD | F4 | F0 | F2 | 2 |  | 
1 | SD | F4 | 0 | (R1) | 3 |  | 
2 | LD | F0 | 0 | (R1) | 6 | 10 | 11
2 | MULD | F4 | F0 | F2 | 7 |  | 
2 | SD | F4 | 0 | (R1) | 8 |  | 
3 | LD | F0 | 0 | (R1) | 11 |  | 
3 | MULD | F4 | F0 | F2 |  |  | 
Reservation Station (R.S.)
Time | Name | Busy | Op | Vj 寄存器值 | Vk 寄存器值 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ?
 | Add1 | No |  |  |  |  | 
 | Add2 | No |  |  |  |  | 
 | Add3 | No |  |  |  |  | 
 | Mult1 | Yes | MULD | M[80] | R(F2) |  | 
 | Mult2 | Yes | MULD | M[72] | R(F2) |  | 
Load Buffer (Part of R.S.)
Name | Busy | Addr | FU
Load1 | No |  | -
Load2 | No |  | -
Load3 | Yes | 64 | -
Store1 | Yes | 80 | Mult1
Store2 | Yes | 72 | Mult2
Store3 | No |  | 
Register
Result
Status
Reg | FU | Value
R1 | - | 64
F0 | Load3 | 
F4 | Mult2 | 
Loop:
LD F0,0(R1)
MULD F4,F0,F2
SD F4,0(R1)
SUBI R1,R1,#8
BNEZ R1,Loop
Notes: 第二条MULD的执行的第一个周期（需要4）
第四条LD写回，通过总线把值交给所有等待它的指令（如mult2）
发射第三个迭代的LD（questioned: 为什么放到Load3，不放到Load1？）

## Slide 64: 案例：Cycle 12（红色字体表示当前周期结束时对新的修改，News 见备注）
Instruction Status
iter | Op | dest | j | k | Issue | Exec | Write
1 | LD | F0 | 0 | (R1) | 1 | 9 | 10
1 | MULD | F4 | F0 | F2 | 2 |  | 
1 | SD | F4 | 0 | (R1) | 3 |  | 
2 | LD | F0 | 0 | (R1) | 6 | 10 | 11
2 | MULD | F4 | F0 | F2 | 7 |  | 
2 | SD | F4 | 0 | (R1) | 8 |  | 
3 | LD | F0 | 0 | (R1) | 11 |  | 
3 | MULD | F4 | F0 | F2 |  |  | 
Reservation Station (R.S.)
Time | Name | Busy | Op | Vj 寄存器值 | Vk 寄存器值 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ?
 | Add1 | No |  |  |  |  | 
 | Add2 | No |  |  |  |  | 
 | Add3 | No |  |  |  |  | 
 | Mult1 | Yes | MULD | M[80] | R(F2) |  | 
 | Mult2 | Yes | MULD | M[72] | R(F2) |  | 
Load Buffer (Part of R.S.)
Name | Busy | Addr | FU
Load1 | No |  | -
Load2 | No |  | -
Load3 | Yes | 64 | -
Store1 | Yes | 80 | Mult1
Store2 | Yes | 72 | Mult2
Store3 | No |  | 
Register
Result
Status
Reg | FU | Value
R1 | - | 64
F0 | Load3 | 
F4 | Mult2 | 
Loop:
LD F0,0(R1)
MULD F4,F0,F2
SD F4,0(R1)
SUBI R1,R1,#8
BNEZ R1,Loop
Notes: 第二条MULD的执行的第二个周期（需要4）
第五条MULD的执行的第一个周期（需要4）
第七条LD计算地址
第八条MULD因为结构冲突，不能发射

## Slide 65: 案例：Cycle 13（红色字体表示当前周期结束时对新的修改，News 见备注）
Instruction Status
iter | Op | dest | j | k | Issue | Exec | Write
1 | LD | F0 | 0 | (R1) | 1 | 9 | 10
1 | MULD | F4 | F0 | F2 | 2 |  | 
1 | SD | F4 | 0 | (R1) | 3 |  | 
2 | LD | F0 | 0 | (R1) | 6 | 10 | 11
2 | MULD | F4 | F0 | F2 | 7 |  | 
2 | SD | F4 | 0 | (R1) | 8 |  | 
3 | LD | F0 | 0 | (R1) | 11 | 13 | 
3 | MULD | F4 | F0 | F2 |  |  | 
Reservation Station (R.S.)
Time | Name | Busy | Op | Vj 寄存器值 | Vk 寄存器值 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ?
 | Add1 | No |  |  |  |  | 
 | Add2 | No |  |  |  |  | 
 | Add3 | No |  |  |  |  | 
 | Mult1 | Yes | MULD | M[80] | R(F2) |  | 
 | Mult2 | Yes | MULD | M[72] | R(F2) |  | 
Load Buffer (Part of R.S.)
Name | Busy | Addr | FU
Load1 | No |  | -
Load2 | No |  | -
Load3 | Yes | 64 | -
Store1 | Yes | 80 | Mult1
Store2 | Yes | 72 | Mult2
Store3 | No |  | 
Register
Result
Status
Reg | FU | Value
R1 | - | 64
F0 | Load3 | 
F4 | Mult2 | 
Loop:
LD F0,0(R1)
MULD F4,F0,F2
SD F4,0(R1)
SUBI R1,R1,#8
BNEZ R1,Loop
Notes: 第二条MULD的执行的第三个周期（需要4）
第五条MULD的执行的第二个周期（需要4）
第七条LD读数
第八条MULD因为结构冲突，不能发射

## Slide 66: 案例：Cycle 14（红色字体表示当前周期结束时对新的修改，News 见备注）
Instruction Status
iter | Op | dest | j | k | Issue | Exec | Write
1 | LD | F0 | 0 | (R1) | 1 | 9 | 10
1 | MULD | F4 | F0 | F2 | 2 | 14 | 
1 | SD | F4 | 0 | (R1) | 3 |  | 
2 | LD | F0 | 0 | (R1) | 6 | 10 | 11
2 | MULD | F4 | F0 | F2 | 7 |  | 
2 | SD | F4 | 0 | (R1) | 8 |  | 
3 | LD | F0 | 0 | (R1) | 11 | 13 | 
3 | MULD | F4 | F0 | F2 |  |  | 
Reservation Station (R.S.)
Time | Name | Busy | Op | Vj 寄存器值 | Vk 寄存器值 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ?
 | Add1 | No |  |  |  |  | 
 | Add2 | No |  |  |  |  | 
 | Add3 | No |  |  |  |  | 
 | Mult1 | Yes | MULD | M[80] | R(F2) |  | 
 | Mult2 | Yes | MULD | M[72] | R(F2) |  | 
Load Buffer (Part of R.S.)
Name | Busy | Addr | FU
Load1 | No |  | -
Load2 | No |  | -
Load3 | Yes | 64 | -
Store1 | Yes | 80 | Mult1
Store2 | Yes | 72 | Mult2
Store3 | No |  | 
Register
Result
Status
Reg | FU | Value
R1 | - | 64
F0 | Load3 | 
F4 | Mult2 | 
Loop:
LD F0,0(R1)
MULD F4,F0,F2
SD F4,0(R1)
SUBI R1,R1,#8
BNEZ R1,Loop
Notes: 第二条MULD执行完毕，目前有Store1在等待这个结果
第五条MULD的执行的第三个周期（需要4）
第八条MULD因为结构冲突，不能发射
原来的PPT就没管Load3了，我继续管Load3会导致较大出入，我也不管了哈

## Slide 67: 案例：Cycle 15（红色字体表示当前周期结束时对新的修改，News 见备注）
Instruction Status
iter | Op | dest | j | k | Issue | Exec | Write
1 | LD | F0 | 0 | (R1) | 1 | 9 | 10
1 | MULD | F4 | F0 | F2 | 2 | 14 | 15
1 | SD | F4 | 0 | (R1) | 3 |  | 
2 | LD | F0 | 0 | (R1) | 6 | 10 | 11
2 | MULD | F4 | F0 | F2 | 7 | 15 | 
2 | SD | F4 | 0 | (R1) | 8 |  | 
3 | LD | F0 | 0 | (R1) | 11 | 13 | 
3 | MULD | F4 | F0 | F2 |  |  | 
Reservation Station (R.S.)
Time | Name | Busy | Op | Vj 寄存器值 | Vk 寄存器值 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ?
 | Add1 | No |  |  |  |  | 
 | Add2 | No |  |  |  |  | 
 | Add3 | No |  |  |  |  | 
 | Mult1 | No |  |  |  |  | 
 | Mult2 | Yes | MULD | M[72] | R(F2) |  | 
Load Buffer (Part of R.S.)
Name | Busy | Addr | FU
Load1 | No |  | -
Load2 | No |  | -
Load3 | Yes | 64 | -
Store1 | Yes | 80 | [80]*(F2)
Store2 | Yes | 72 | Mult2
Store3 | No |  | 
Register
Result
Status
Reg | FU | Value
R1 | - | 64
F0 | Load3 | 
F4 | Mult2 | 
Loop:
LD F0,0(R1)
MULD F4,F0,F2
SD F4,0(R1)
SUBI R1,R1,#8
BNEZ R1,Loop
Notes: 第二条MULD写回值,释放位置
第五条MULD执行完毕，目前有Store2在等待这个结果
第八条MULD因为结构冲突，不能发射

## Slide 68: 后面省略……

## Slide 69: 重排序缓冲
Reorder Buffer（ROB）

## Slide 70: 重排序缓冲的动机
在乱序执行的处理器内核中，处理器会按序发射指令，乱序执行，最后记分牌算法和Tomasulo算法会乱序提交指令，乱序提交指的是一旦指令执行完毕且可以写回（记分牌可能因为读后写冲突而不允许写回），那就立刻写回。
乱序提交正是Tomasulo最大的缺点，因为冯诺依曼结构向程序员承诺了处理器会按照程序的顺序来执行指令，因此程序员在调试程序时希望当某行代码停下来的时候，代码前面的指令全部执行完，而代码后面的指令一条都没执行。另外，因为控制指令、程序异常和外部中断也会截断指令流，所以通过顺序提交指令来实现精确中断（指令流）至关重要。
重排序缓存的目的是让乱序执行的指令被顺序地提交，这个设计理念现在已经成为乱序处理器的基石。

## Slide 71: 重排序缓冲的原理
核心思想：记录下指令在程序中的顺序
  一条指令在执行完毕之后不会立马提交，而是先在Buffer中等待，等前面所有指令都提交完毕，才提交结果到逻辑寄存器堆
    提交：指修改处理器状态，如修改逻辑寄存器堆

## Slide 72
Notes: 原始Tomasulo

## Slide 73
a ROB Entry 👉
Notes: Tomasulo with ROB
增加了Reorder Buffer（即ROB）
CDB总线不再直通逻辑寄存器堆，而是直通ROB
指令需要从ROB读取数据
ROB在这里就像是一个FIFO队列，指令在发射时入队，在提交时出队。

## Slide 74
Entry: ROB 在每条指令发射的时候也会为其分配一个编号，这个编号正好可以取代保留站编号（Register Renaming）
Busy
State: 指示保存的指令当前的运行情况，ROB 通过 State 的信息来判断某条指令是否可以提交，当最老的指令还没到提交阶段时，ROB 中的所有指令都要等待，不能提交
Destination: 指令的目的寄存器
Value: 指令的结果，当可以提交，就提交 Value 到逻辑寄存器；在一条指令执行完毕但还不能提交时，后序指令有可能从 ROB 中读取值
Notes: ROB的结构对分支预测也十分友好，因为分支预测有可能失败，所以处理器有处理错误预测的需求
ROB的存在为此提供了两点便利：
方便清除错误的指令，因为ROB保证了指令的顺序，所以只需要在分支指令提交的时候检查分支结果，如果分支错误，就清除掉ROB现存的所有指令
方便恢复处理器状态，ROB通过各个表项实现了寄存器重命名，ROB实际上在用表项充当物理寄存器，而指令修改ROB物理寄存器不修改逻辑寄存器的做法便于在分支预测失败时恢复处理器状态（因为分支指令之后的所有指令都没有提交，没有修改逻辑寄存器）

## Slide 75: 现在的 RR 结构
字段 | 浮点寄存器状态 |  |  | 
 | f0 | f1 | … | f10
Reorder |  |  |  | 
Busy |  |  |  | 
Reorder 表示哪一个 ROB 表项要写这个寄存器

## Slide 76: ROB 执行细节：发射
浮点运算（站 r 和 ROB 表项 b 都可用时，假设 OP rd, rs, rt）
  if (RR 中寄存器 rs.Busy = true){
  h = 要写 rs 的 ROB 表项号（RR.rs.Reorder）
  if ( h.Ready = true ) { r.Vj = h.Value； r.Qj = 空 }
  else { r.Qj = h }
  }
  else {
  r.Vj = R[rs]
  }
  // rt 一样判断
  r.Busy = true
  r.Dest = b
  b.Instr = opcode
  b.Dest = rd
  b.Ready = false
  在 RR 中登记要写 rd 的 ROB 表项号为 b；置 RR.rd.Busy = true
注：h 是 ROB 队列的头项号
b 是分配的 ROB 表项号

## Slide 77: ROB 执行细节：发射
载入（站 r 和 ROB 表项 b 都可用时，假设 LD rd, imm(rs)）
  if (RR 中寄存器 rs.Busy = true){
  h = 要写 rs 的 ROB 表项号（RR.rs.Reorder）
  if ( h.Ready = true ) { r.Vj = h.Value； r.Qj = 空 }
  else { r.Qj = h }
  }
  else {
  r.Vj = R[rs]
  }
  r.A = imm
  RR.rd.Reorder = b
  RR.rd.Busy = true
  b.Dest = rd
注：h 是 ROB 队列的头项号
b 是分配的 ROB 表项号

## Slide 78: ROB 执行细节：发射
存储（站 r 和 ROB 表项 b 都可用时，假设 SD rt, imm(rs)）
  if (RR 中寄存器 rs.Busy = true){
  h = 要写 rs 的 ROB 表项号（RR.rs.Reorder）
  if ( h.Ready = true ) { r.Vj = h.Value； r.Qj = 空 }
  else { r.Qj = h }
  }
  else {
  r.Vj = R[rs]
  }
  // rt 一样判断
  r.A = imm
注：h 是 ROB 队列的头项号
b 是分配的 ROB 表项号

## Slide 79: ROB 执行细节：执行
浮点操作（当站 r 的 Qj、Qk 都为空时）
  计算结果（从 Vj、Vk 中取得值）
注：h 是 ROB 队列的头项号
b 是分配的 ROB 表项号

## Slide 80: ROB 执行细节：执行
载入 Step.1（当站 r 的 Qj 为空，且队列中没有更早的 LD）
  计算访存地址：r.A += r.Vj
注：h 是 ROB 队列的头项号
b 是分配的 ROB 表项号
Notes: Qj 对应指令中的寄存器 rs

## Slide 81: ROB 执行细节：执行
载入 Step.2（当 r 指令的 Step.1 完成，且 ROB 之前的 SD 指令不共享地址）
  从 M[r.A] 读取
注：h 是 ROB 队列的头项号
b 是分配的 ROB 表项号

## Slide 82: ROB 执行细节：执行
存储（当站 r 的 Qj 为空，且 r 是载入-存储队列头时）
  计算访存地址：r.A += r.Vj
注：h 是 ROB 队列的头项号
b 是分配的 ROB 表项号
Notes: Qj 对应指令中的寄存器 rs

## Slide 83: ROB 执行细节：写结果
浮点操作 & 载入（当站 r 执行完成，且 CDB 可用）
  b = r.Dest
  r.Busy = false
  对所有的保留站 y 检查，如果 y.Qj = b，则
  y.Vj = 计算结果
  y.Qj = 空
  // y.Qk 一样处理
  b.Value = 计算结果
  b.Ready = yes
  // 书上这里没写释放站 r，但是从案例来看需要释放
注：h 是 ROB 队列的头项号
b 是分配的 ROB 表项号

## Slide 84: ROB 执行细节：写结果
存储（当站 r 执行完成，且 r 的 Qk 为空）
  h.Value = r.Vk
  // 释放 r
注：h 是 ROB 队列的头项号
b 是分配的 ROB 表项号

## Slide 85: ROB 执行细节：写结果
当站 r 代表的指令位于 ROB 头部（h），且 h.Ready = yes
  var rd := h.Dest
  如果 h 是分支指令，且预测错误：清空 h、RR；取正确的指令
  如果 h 是存储指令：Mem[h.Dest] = h.Value
  其他指令：R[rd] = h.Value
  h.Busy = false
  如果 RR[rd].Reorder = h：
  RR[rd].Busy = false
  // 上面这个操作意味着，如果没有其他指令正在写目标寄存器，则释放
注：h 是 ROB 队列的头项号
b 是分配的 ROB 表项号
Notes: 这里有一个问题，ROB表项只能存一个Value，SD指令貌似需要存两个Value？

## Slide 86: 案例：Cycle 1（红色字体表示当前周期结束时对新的修改）
Reorder Buffer
Reservation Station
Time | Name | Busy | Op | Vj 寄存器值 | Vk 寄存器值 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ? | A 存储地址 | Dest.
 | Load1 | Yes | LD |  | [R2] = 200 |  |  | 34 | #1
 | Load2 | No |  |  |  |  |  |  | 
 | Add1 | No |  |  |  |  |  |  | 
 | Add2 | No |  |  |  |  |  |  | 
 | Mult1 | No |  |  |  |  |  |  | 
 | Mult2 | No |  |  |  |  |  |  | 
Register Result Status
Reg | Reorder# | Busy
F0 |  | no
F2 |  | no
F4 |  | no
F6 | #1 | Yes
F8 |  | no
F10 |  | no
F12 |  | no
… | … | …
Code:
LD F6,34(R2)
LD F2,45(R3)
MULD F0,F2,F4
SUBD F8,F6,F2
DIVD F10,F0,F6
ADDD F6,F8,F2
 | Entry | Busy | Instruction | State | Dest. | Value
head-> | 1 | Yes | LD F6,34(R2) | Issue | F6 | 
 | 2 |  |  |  |  | 
 | 3 |  |  |  |  | 
 | 4 |  |  |  |  | 
 | 5 |  |  |  |  | 
 | 6 |  |  |  |  | 
Notes: 在ROB结构中指令在发射的时候会同时改写ROB
在寄存器结果状态表中，不再用保留站编号来标记寄存器，而是用ROB编号标记
News:
Issue LD

## Slide 87: 案例：Cycle 2（红色字体表示当前周期结束时对新的修改）
Reorder Buffer
Reservation Station
Time | Name | Busy | Op | Vj 寄存器值 | Vk 寄存器值 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ? | A 存储地址 | Dest.
 | Load1 | Yes | LD |  |  |  |  | 234 | #1
 | Load2 | Yes | LD |  | [R3] = 300 |  |  | 45 | #2
 | Add1 | No |  |  |  |  |  |  | 
 | Add2 | No |  |  |  |  |  |  | 
 | Mult1 | No |  |  |  |  |  |  | 
 | Mult2 | No |  |  |  |  |  |  | 
Register Result Status
Reg | Reorder# | Busy
F0 |  | no
F2 | #2 | Yes
F4 |  | no
F6 | #1 | Yes
F8 |  | no
F10 |  | no
F12 |  | no
… | … | …
Code:
LD F6,34(R2)
LD F2,45(R3)
MULD F0,F2,F4
SUBD F8,F6,F2
DIVD F10,F0,F6
ADDD F6,F8,F2
 | Entry | Busy | Instruction | State | Dest. | Value
head-> | 1 | Yes | LD F6,34(R2) | Exec | F6 | 
tail-> | 2 | Yes | LD F2,45(R3) | Issue | F2 | 
 | 3 |  |  |  |  | 
 | 4 |  |  |  |  | 
 | 5 |  |  |  |  | 
 | 6 |  |  |  |  | 
Notes: 第一条LD指令
计算地址和取数（可以在这个周期实现取数，也可以在下一个周期实现取数，这是微体系结构所关注的事情）
在周期结束时地址计算完毕且取出数据（取出数据这一点没有体现在PPT中）
地址数据写入保留站，并且ROB中的State改为Exec，表示指令执行完毕（questioned：为什么一个周期就执行完了？）
News:
Issue LD2，first LD exec

## Slide 88: 案例：Cycle 3（红色字体表示当前周期结束时对新的修改）
Reorder Buffer
Reservation Station
Time | Name | Busy | Op | Vj 寄存器值 | Vk 寄存器值 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ? | A 存储地址 | Dest.
 | Load1 | No |  |  |  |  |  |  | 
 | Load2 | Yes | LD |  |  |  |  | 345 | #2
 | Add1 | No |  |  |  |  |  |  | 
 | Add2 | No |  |  |  |  |  |  | 
 | Mult1 | Yes | MULD |  | R[F4] = 4.0 | #2 |  |  | #3
 | Mult2 | No |  |  |  |  |  |  | 
Register Result Status
Reg | Reorder# | Busy
F0 | #3 | Yes
F2 | #2 | Yes
F4 |  | no
F6 | #1 | Yes
F8 |  | no
F10 |  | no
F12 |  | no
… | … | …
Code:
LD F6,34(R2)
LD F2,45(R3)
MULD F0,F2,F4
SUBD F8,F6,F2
DIVD F10,F0,F6
ADDD F6,F8,F2
 | Entry | Busy | Instruction | State | Dest. | Value
head-> | 1 | Yes | LD F6,34(R2) | Write | F6 | M[234]
 | 2 | Yes | LD F2,45(R3) | Exec | F2 | 
tail-> | 3 | Yes | MULD F0,F2,F4 | Issue | F0 | 
 | 4 |  |  |  |  | 
 | 5 |  |  |  |  | 
 | 6 |  |  |  |  | 
Notes: 第一条LD指令
写回，周期结束时写回结果到ROB，并且清除保留站中的信息
置ROB的State为Write，表示指令完成写回
此时指令还没有提交，所以没有改写逻辑寄存器
第二条LD指令
计算地址和取数
因为ROB还有空间，所以第三条指令得以发射，但是第三条指令需要F2的数据，通过查询寄存器结果状态表，指令得知该数据由ROB的#2指令算得，所以第三条指令标记#2，等待数据。
News:
Issue MULD, first LD broadcast, second LD exec

## Slide 89: 案例：Cycle 4（红色字体表示当前周期结束时对新的修改）
Reorder Buffer
Reservation Station
Time | Name | Busy | Op | Vj 寄存器值 | Vk 寄存器值 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ? | A 存储地址 | Dest.
 | Load1 | No |  |  |  |  |  |  | 
 | Load2 | No |  |  |  |  |  |  | 
 | Add1 | Yes | SUBD | M[345] | R[F6] |  |  |  | #4
 | Add2 | No |  |  |  |  |  |  | 
 | Mult1 | Yes | MULD | M[345] | R[F4] = 4.0 |  |  |  | #3
 | Mult2 | No |  |  |  |  |  |  | 
Register Result Status
Reg | Reorder# | Busy
F0 | #3 | Yes
F2 | #2 | Yes
F4 |  | no
F6 |  | no
F8 | #4 | Yes
F10 |  | no
F12 |  | no
… | … | …
Code:
LD F6,34(R2)
LD F2,45(R3)
MULD F0,F2,F4
SUBD F8,F6,F2
DIVD F10,F0,F6
ADDD F6,F8,F2
 | Entry | Busy | Instruction | State | Dest. | Value
 | 1 | No | LD F6,34(R2) | Commit | F6 | M[234]
head-> | 2 | Yes | LD F2,45(R3) | Write | F2 | M[345]
 | 3 | Yes | MULD F0,F2,F4 | Exec1 | F0 | 
tail-> | 4 | Yes | SUBD F8,F2,F6 | Issue | F8 | 
 | 5 |  |  |  |  | 
 | 6 |  |  |  |  | 
Notes: 第一条LD指令
是最老的指令，所以可以提交，周期结束时更新逻辑寄存器
ROB的头指针指向下一条指令，第一条LD指令的Busy位置为No，表明ROB第一行不再包含指令信息
第二条LD指令
第二条指令写数据到ROB，并且通过CDB总线广播数据给第三、第四条指令
第三条指令收到广播，开始执行（这里MULD立刻开始执行显得有点快了，其实也可以从下一周期才开始执行，接收到广播之后什么时候开始执行是由微体系结构决定的）
第四条指令发射到ROB、保留站，通过广播直接接收F2的数据。
News:
Issue SUBD, first LD retire, second LD broadcast

## Slide 90: 案例：Cycle 5（红色字体表示当前周期结束时对新的修改）
Reorder Buffer
Reservation Station
Time | Name | Busy | Op | Vj 寄存器值 | Vk 寄存器值 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ? | A 存储地址 | Dest.
 | Load1 | No |  |  |  |  |  |  | 
 | Load2 | No |  |  |  |  |  |  | 
 | Add1 | Yes | SUBD | M[345] | R[F6] |  |  |  | #4
 | Add2 | No |  |  |  |  |  |  | 
 | Mult1 | Yes | MULD | M[345] | R[F4] = 4.0 |  |  |  | #3
 | Mult2 | Yes | DIVD |  | R[F6] | #3 |  |  | #5
Register Result Status
Reg | Reorder# | Busy
F0 | #3 | Yes
F2 |  | no
F4 |  | no
F6 |  | no
F8 | #4 | Yes
F10 | #5 | Yes
F12 |  | no
… | … | …
Code:
LD F6,34(R2)
LD F2,45(R3)
MULD F0,F2,F4
SUBD F8,F6,F2
DIVD F10,F0,F6
ADDD F6,F8,F2
 | Entry | Busy | Instruction | State | Dest. | Value
 | 1 | No | LD F6,34(R2) | Commit | F6 | M[234]
 | 2 | No | LD F2,45(R3) | Commit | F2 | M[345]
head-> | 3 | Yes | MULD F0,F2,F4 | Exec2 | F0 | 
 | 4 | Yes | SUBD F8,F2,F6 | Exec1 | F8 | 
tail-> | 5 | Yes | DIVD F10,F0,F6 | Issue | F10 | 
 | 6 |  |  |  |  | 
Notes: 第二条LD指令
可以提交，周期结束时置ROB的Busy位为No，更新逻辑寄存器
第三条指令还在执行；第四条指令也开始执行
第五条指令发射，通过查询寄存器结果状态表得知F0由ROB中的#3指令算得，现在需要等待。
News:
Issue DIVD, second LD retire

## Slide 91: 案例：Cycle 6（红色字体表示当前周期结束时对新的修改）
Reorder Buffer
Reservation Station
Time | Name | Busy | Op | Vj 寄存器值 | Vk 寄存器值 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ? | A 存储地址 | Dest.
 | Load1 | No |  |  |  |  |  |  | 
 | Load2 | No |  |  |  |  |  |  | 
 | Add1 | Yes | SUBD | M[345] | R[F6] |  |  |  | #4
 | Add2 | Yes | ADDD |  | R[F2] | #4 |  |  | #6
 | Mult1 | Yes | MULD | M[345] | R[F4] = 4.0 |  |  |  | #3
 | Mult2 | Yes | DIVD |  | R[F6] | #3 |  |  | #5
Register Result Status
Reg | Reorder# | Busy
F0 | #3 | Yes
F2 |  | no
F4 |  | no
F6 | #6 | Yes
F8 | #4 | Yes
F10 | #5 | Yes
F12 |  | no
… | … | …
Code:
LD F6,34(R2)
LD F2,45(R3)
MULD F0,F2,F4
SUBD F8,F6,F2
DIVD F10,F0,F6
ADDD F6,F8,F2
 | Entry | Busy | Instruction | State | Dest. | Value
 | 1 | No | LD F6,34(R2) | Commit | F6 | M[234]
 | 2 | No | LD F2,45(R3) | Commit | F2 | M[345]
head-> | 3 | Yes | MULD F0,F2,F4 | Exec3 | F0 | 
 | 4 | Yes | SUBD F8,F2,F6 | Exec2 | F8 | 
 | 5 | Yes | DIVD F10,F0,F6 | Issue | F10 | 
tail-> | 6 | Yes | ADDD F6,F8,F2 | Issue | F6 | 
Notes: 第三条、第四条指令还在执行
第五条指令在等待
第六条指令发射，通过查询寄存器结果状态表的值F8由ROB中的#4指令算得，现在需要等待。
News:
Issue ADDD

## Slide 92: 案例：Cycle 7（红色字体表示当前周期结束时对新的修改）
Reorder Buffer
Reservation Station
Time | Name | Busy | Op | Vj 寄存器值 | Vk 寄存器值 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ? | A 存储地址 | Dest.
 | Load1 | No |  |  |  |  |  |  | 
 | Load2 | No |  |  |  |  |  |  | 
 | Add1 | No |  |  |  |  |  |  | 
 | Add2 | Yes | ADDD | 111.0 | R[F2] | #4 |  |  | #6
 | Mult1 | Yes | MULD | M[345] | R[F4] = 4.0 |  |  |  | #3
 | Mult2 | Yes | DIVD |  | R[F6] | #3 |  |  | #5
Register Result Status
Reg | Reorder# | Busy
F0 | #3 | Yes
F2 |  | no
F4 |  | no
F6 | #6 | Yes
F8 | #4 | Yes
F10 | #5 | Yes
F12 |  | no
… | … | …
Code:
LD F6,34(R2)
LD F2,45(R3)
MULD F0,F2,F4
SUBD F8,F6,F2
DIVD F10,F0,F6
ADDD F6,F8,F2
 | Entry | Busy | Instruction | State | Dest. | Value
 | 1 | No | LD F6,34(R2) | Commit | F6 | M[234]
 | 2 | No | LD F2,45(R3) | Commit | F2 | M[345]
head-> | 3 | Yes | MULD F0,F2,F4 | Exec4 | F0 | 
 | 4 | Yes | SUBD F8,F2,F6 | Write | F8 | 111.0
 | 5 | Yes | DIVD F10,F0,F6 | Issue | F10 | 
tail-> | 6 | Yes | ADDD F6,F8,F2 | Exec1 | F6 | 
Notes: 第三条指令还在执行（乘法指令总是很花时间）
第四条指令已经执行完毕，周期结束时写回数据到ROB，周期时间内通过CDB广播数据
第五条指令等待乘法指令的结果
第六条指令之前在等待#4指令的结果，这个周期内#4指令通过CDB广播了自己的结果，因此第六条指令得以抓取数据，并开始执行，周期结束时改写State为Exec1，这表明第六条指令已经完成了“执行阶段1”.
News:
SUBD write

## Slide 93: 案例：Cycle 8（红色字体表示当前周期结束时对新的修改）
Reorder Buffer
Reservation Station
Time | Name | Busy | Op | Vj 寄存器值 | Vk 寄存器值 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ? | A 存储地址 | Dest.
 | Load1 | No |  |  |  |  |  |  | 
 | Load2 | No |  |  |  |  |  |  | 
 | Add1 | No |  |  |  |  |  |  | 
 | Add2 | Yes | ADDD | 111.0 | R[F2] | #4 |  |  | #6
 | Mult1 | Yes | MULD | M[345] | R[F4] = 4.0 |  |  |  | #3
 | Mult2 | Yes | DIVD |  | R[F6] | #3 |  |  | #5
Register Result Status
Reg | Reorder# | Busy
F0 | #3 | Yes
F2 |  | no
F4 |  | no
F6 | #6 | Yes
F8 | #4 | Yes
F10 | #5 | Yes
F12 |  | no
… | … | …
Code:
LD F6,34(R2)
LD F2,45(R3)
MULD F0,F2,F4
SUBD F8,F6,F2
DIVD F10,F0,F6
ADDD F6,F8,F2
 | Entry | Busy | Instruction | State | Dest. | Value
 | 1 | No | LD F6,34(R2) | Commit | F6 | M[234]
 | 2 | No | LD F2,45(R3) | Commit | F2 | M[345]
head-> | 3 | Yes | MULD F0,F2,F4 | Exec5 | F0 | 
 | 4 | Yes | SUBD F8,F2,F6 | Write | F8 | 111.0
 | 5 | Yes | DIVD F10,F0,F6 | Issue | F10 | 
tail-> | 6 | Yes | ADDD F6,F8,F2 | Exec2 | F6 | 
Notes: 第三条指令还在执行
第四条指令虽然上一周期就已经写回，但是因为头指针不指向自己，说明还有前序指令没有提交，只能等待前面的指令提交完才能提交
第五条指令仍在等待
第六条指令完成“执行阶段2”.
News:
SUBD wait for retire, exec other inst.

## Slide 94: 案例：Cycle 9（红色字体表示当前周期结束时对新的修改）
Reorder Buffer
Reservation Station
Time | Name | Busy | Op | Vj 寄存器值 | Vk 寄存器值 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ? | A 存储地址 | Dest.
 | Load1 | No |  |  |  |  |  |  | 
 | Load2 | No |  |  |  |  |  |  | 
 | Add1 | No |  |  |  |  |  |  | 
 | Add2 | No |  |  |  |  |  |  | 
 | Mult1 | Yes | MULD | M[345] | R[F4] = 4.0 |  |  |  | #3
 | Mult2 | Yes | DIVD |  | R[F6] | #3 |  |  | #5
Register Result Status
Reg | Reorder# | Busy
F0 | #3 | Yes
F2 |  | no
F4 |  | no
F6 | #6 | Yes
F8 | #4 | Yes
F10 | #5 | Yes
F12 |  | no
… | … | …
Code:
LD F6,34(R2)
LD F2,45(R3)
MULD F0,F2,F4
SUBD F8,F6,F2
DIVD F10,F0,F6
ADDD F6,F8,F2
 | Entry | Busy | Instruction | State | Dest. | Value
 | 1 | No | LD F6,34(R2) | Commit | F6 | M[234]
 | 2 | No | LD F2,45(R3) | Commit | F2 | M[345]
head-> | 3 | Yes | MULD F0,F2,F4 | Exec6 | F0 | 
 | 4 | Yes | SUBD F8,F2,F6 | Write | F8 | 111.0
 | 5 | Yes | DIVD F10,F0,F6 | Issue | F10 | 
tail-> | 6 | Yes | ADDD F6,F8,F2 | Write | F6 | 456.0
Notes: 乘法指令还是没有完成自己的任务
第四条、第五条指令无奈，还是等待
第六条指令在这个周期写回，周期结束时结果写回到ROB，清除保留站信息。
News:
ADDD write

## Slide 95: 案例：… Cycle 13（红色字体表示当前周期结束时对新的修改）
Reorder Buffer
Reservation Station
Time | Name | Busy | Op | Vj 寄存器值 | Vk 寄存器值 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ? | A 存储地址 | Dest.
 | Load1 | No |  |  |  |  |  |  | 
 | Load2 | No |  |  |  |  |  |  | 
 | Add1 | No |  |  |  |  |  |  | 
 | Add2 | No |  |  |  |  |  |  | 
 | Mult1 | No |  |  |  |  |  |  | 
 | Mult2 | Yes | DIVD | 1380.0 | R[F6] |  |  |  | #5
Register Result Status
Reg | Reorder# | Busy
F0 | #3 | Yes
F2 |  | no
F4 |  | no
F6 | #6 | Yes
F8 | #4 | Yes
F10 | #5 | Yes
F12 |  | no
… | … | …
Code:
LD F6,34(R2)
LD F2,45(R3)
MULD F0,F2,F4
SUBD F8,F6,F2
DIVD F10,F0,F6
ADDD F6,F8,F2
 | Entry | Busy | Instruction | State | Dest. | Value
 | 1 | No | LD F6,34(R2) | Commit | F6 | M[234]
 | 2 | No | LD F2,45(R3) | Commit | F2 | M[345]
head-> | 3 | Yes | MULD F0,F2,F4 | Write | F0 | 1380.0
 | 4 | Yes | SUBD F8,F2,F6 | Write | F8 | 111.0
 | 5 | Yes | DIVD F10,F0,F6 | Exec1 | F10 | 
tail-> | 6 | Yes | ADDD F6,F8,F2 | Write | F6 | 456.0
Notes: 乘法指令执行周期太多，直接从第九跳到第十三个周期
乘法指令写回，周期结束时结果写回到ROB，清除保留站信息，周期时间内指令结果通过CDB广播；
第四条指令等待第三条指令提交
第五条指令接收到广播并执行完“执行阶段1”
第六条指令等待前序指令提交
News:
MULD write

## Slide 96: 案例：… Cycle 14（红色字体表示当前周期结束时对新的修改）
Reorder Buffer
Reservation Station
Time | Name | Busy | Op | Vj 寄存器值 | Vk 寄存器值 | Qj 谁产生 j ? | Qk 谁产生 k ? | A 存储地址 | Dest.
 | Load1 | No |  |  |  |  |  |  | 
 | Load2 | No |  |  |  |  |  |  | 
 | Add1 | No |  |  |  |  |  |  | 
 | Add2 | No |  |  |  |  |  |  | 
 | Mult1 | No |  |  |  |  |  |  | 
 | Mult2 | Yes | DIVD | 1380.0 | R[F6] |  |  |  | #5
Register Result Status
Reg | Reorder# | Busy
F0 |  | no
F2 |  | no
F4 |  | no
F6 | #6 | Yes
F8 | #4 | Yes
F10 | #5 | Yes
F12 |  | no
… | … | …
Code:
LD F6,34(R2)
LD F2,45(R3)
MULD F0,F2,F4
SUBD F8,F6,F2
DIVD F10,F0,F6
ADDD F6,F8,F2
 | Entry | Busy | Instruction | State | Dest. | Value
 | 1 | No | LD F6,34(R2) | Commit | F6 | M[234]
 | 2 | No | LD F2,45(R3) | Commit | F2 | M[345]
 | 3 | Yes | MULD F0,F2,F4 | Commit | F0 | 1380.0
head-> | 4 | Yes | SUBD F8,F2,F6 | Write | F8 | 111.0
 | 5 | Yes | DIVD F10,F0,F6 | Exec2 | F10 | 
tail-> | 6 | Yes | ADDD F6,F8,F2 | Write | F6 | 456.0
Notes: 乘法指令提交，周期结束时置ROB的Busy位为No，表明ROB第三行不再保存有指令，周期结束时更新逻辑寄存器
第四条指令马上就可以提交
第五条指令完成“执行阶段2”
第六条指令等待前序指令提交
再之后的过程就是第四条指令提交，然后第五条指令执行完毕后写回、提交，最后第六条指令提交，至此六条指令就完成了乱序执行、顺序提交的过程。
News:
MULD retire

## Slide 97: ROB 的重点
指令能否发射主要观察两点：保留站是否有空闲和ROB是否有空闲，如果都有空闲，就可以发射，发射之后指令会分别占据保留站、ROB一个表项，并用ROB的编号标记寄存器结果状态表
如果指令不能从（questioned: 什么叫「不能从……」？）逻辑寄存器堆读取到所需数据，就会根据寄存器结果状态表的查询结果查询数据，此时会有三个情况：
  一是数据由正在执行的指令得出，此时指令需要在保留站中监听CDB
  二是数据正在ROB中，但是没有提交，此时指令会从ROB中读出数据
  三是数据正在CDB总线上广播，此时指令读取CDB的数据；
一旦指令的数据准备完毕，就开始执行，执行可能需要很多个周期，此时别的类似指令就要在保留站中等待，值得注意的是，在上面的案例中指令在执行时并不会清除保留站，而实际上此时可以清除保留站了
指令执行完毕后就可以写回，数据会被写回到ROB，但是暂时还不会更新逻辑寄存器堆，同时数据会由CDB广播出去
当一条指令成为ROB中最老的指令时，即ROB的头指针指向该指令时，该指令就可以提交，提交周期结束时逻辑寄存器会被更新，ROB的对应Busy位会被置为无效，头指针会指向下一条指令

## Slide 98: ROB 的主要改动
使用ROB编号而不是保留站编号来标记寄存器结果状态表
CDB总线直通ROB而不直通逻辑寄存器堆
指令的源数据可以从寄存器堆、CDB总线和ROB中取得

## Slide 99: ROB 的优点1
第一点改动为乱序机器带来了好处，不过这个好处在实例没有体现出来。实例在指令执行过程中不会清除保留站，但是这其实是可以的。原始的Tomasulo在指令执行时不可以清除保留站，因为指令需要用保留站的编号来标记指令输出和目的寄存器，如果允许指令执行时清除保留站，那么保留站编号就可能被后序指令重用，一旦编号被重用，后序指令监听CDB总线的行为就会变得混乱，而且前序指令的结果有可能错误地写入到逻辑寄存器中。
原始的Tomasulo不允许指令执行时清除保留站，但是这么做是不好的，因为后序指令能否发射和保留站是否有空余有关系，如果指令总是不解放保留站，那后续指令就可能会卡死在发射阶段，从而指令流水线也会被截断。
采用ROB就可以解决这个问题，因为ROB中使用ROB编号来标记输出和目的寄存器，因此即使清除保留站，也不会出现上面例子中重用编号的情况，这样一来保留站就可以在指令执行时被清除，后序指令有了更多的缓冲空间。

## Slide 100: ROB 的优点2
使用ROB的初心是为了实现精确中断，而实例中ROB结构通过FIFO结构精确地实现了指令的顺序提交。
在实例中没有体现ROB支持分支预测。因为指令总是按顺序提交，所以我们完全可以在分支指令提交的时候去检测分支结果，如果预测失败，就清除掉ROB中的所有指令即可，实现方法就是把ROB所有的表项的Busy位置为无效，同时在下一个周期使用分支指令指定的地址取指。

## Slide 101: ROB 的缺点
在基于ROB的Tomasulo算法中，一个逻辑寄存器的结果被拷贝到太多地方，数据可能存在逻辑寄存器中，也可能存在保留站中，还可能存在ROB中，即一个数据需要三倍于数据长度的存储空间，而在记分牌算法里一个寄存器的值只会存在于逻辑寄存器中。
另外，指令读取数据不仅通过逻辑寄存器和CDB，还通过ROB，这需要ROB配置读口，增大布线压力，且要在读取数据的线路的末尾增加选择器（把ROB的数据加入到选择器中），这会潜在地增加关键路径长度。在多发射的处理器中，ROB需要支持多端口读，在一个四发射的机器里，ROB需要支持八个读端口，压力很大。